## Slide 1: 비콘 기반의 방범등 관리 시스템 개발
팀 O2O &
사람과 세상, Network Lab.

## Slide 2
시스템 구조

## Slide 3
BLE(Blootooth Low Energy) 비콘

## Slide 4
안드로이드 앱
요구사항
    정보 수신 및 분석
    웹 서버로 정보 전송
    모바일 웹
    로그인

## Slide 5
비콘 <-> 앱
블루투스 4.0
파싱
프로토콜
    보안등 상태 정보 수신
      : 총 5 byte
      : ex) 2016년 09월 09일 13시 16분 09초
1 byte |  | 1 byte |  | 1 byte |  | 1 byte |  |  |  |  |  |  |  | 1 byte
 |  |  |  |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
0x10 | 0x09 | 0x09 | 0x0D | 0x10 | 0x09 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0x0A
년도 2자리 | 월 | 일 | 시간 | 분 | 초 | 정전 0: 정상 1: 정전 | 이상 점등 0: 정상 1: 이상 | 이상 소등 0: 정상 1: 이상 | 누전 0: 정상 1: 누전 | 램프 0: 정상 1: 고장 | 안정기 0: 정상 1: 고장 | 점등 0: 소등 1: 점등 | 조도 센서 사용 0: 안함 1: 사용 | 조도 상태 0x00~ 0x0F

## Slide 6
앱 <-> 서버
http 통신
톰캣, JSP 웹 서버
보안등 ID요청
순 서 | 항 목 | 예 | 형식 | 비 고
0 | STX | 0x02 | Hex | 1 byte
1 | 날짜 및 시간 | '1' | Char | 2016년 09월 09일 13시 16분 09초 (12 bytes)
2 |  | ‘6' | Char | 
3 |  | '0' | Char | 
4 |  | ‘9' | Char | 
5 |  | ‘0' | Char | 
6 |  | '9' | Char | 
7 |  | '1' | Char | 
8 |  | '3' | Char | 
9 |  | '1' | Char | 
10 |  | '6' | Char | 
11 |  | '0' | Char | 
12 |  | '9' | Char | 
13 | 명령어 | 'R' | Char | 점멸기번호 요청 (1 byte)
14 | 비콘 MAC Address | '8' | Char | 블루투스 MAC Address는 6 bytes임 (보안등 ID: 12 bytes)
15 |  | 'E' | Char | 
16 |  | '8' | Char | 
17 |  | '9' | Char | 
18 |  | 'B' | Char | 
19 |  | 'E' | Char | 
20 |  | 'D' | Char | 
21 |  | '6' | Char | 
22 |  | '0' | Char | 
23 |  | '0' | Char | 
24 |  | '0' | Char | 
25 |  | '1' | Char | 
26 | ETX | 0x03 | Hex | 1 byte
Total |  |  |  | 27 bytes
보안등 ID응답
순 서 | 항 목 | 예 | 형식 | 비 고
0 | STX | 0x02 | Hex | 1 byte
1 | 날짜 및 시간 | '1' | Char | 2016년 09월 09일 13시 16분 09초 (12 bytes)
2 |  | ‘6' | Char | 
3 |  | '0' | Char | 
4 |  | ‘9' | Char | 
5 |  | ‘0' | Char | 
6 |  | '9' | Char | 
7 |  | '1' | Char | 
8 |  | '3' | Char | 
9 |  | '1' | Char | 
10 |  | '6' | Char | 
11 |  | '0' | Char | 
12 |  | '9' | Char | 
13 | 명령어 | 'E' | Char | 점멸기번호 응답 (1 byte)
14 | 보안등 ID | '0' | Char | 000001번 (6 bytes)
15 |  | '0' | Char | 
16 |  | '0' | Char | 
17 |  | '0' | Char | 
18 |  | '0' | Char | 
19 |  | '1' | Char | 
20 | ETX | 0x03 | Hex | 
Total |  |  |  | 21 bytes

## Slide 7
앱 <-> 서버
보안등 상태정보를 웹 서버로 전송 (스마트 폰 -> 서버)
순 서 | 항 목 | 예 | 형식 | 비 고
0 | STX | 0x02 | Hex | 1 byte
1 | 날짜 및 시간 | '1' | Char | 2016년 09월 09일 13시 16분 09초 (12 bytes)
2 |  | ‘6' | Char | 
3 |  | '0' | Char | 
4 |  | ‘9' | Char | 
5 |  | ‘0' | Char | 
6 |  | '9' | Char | 
7 |  | '1' | Char | 
8 |  | '3' | Char | 
9 |  | '1' | Char | 
10 |  | '6' | Char | 
11 |  | '0' | Char | 
12 |  | '9' | Char | 
13 | 명령어 | 'E' | Char | 이벤트 보고 (1 byte)
14 | 보안등 ID | '0' | Char | 000001번
15 |  | '0' | Char | 
16 |  | 0' | Char | 
17 |  | '0' | Char | 
18 |  | '0' | Char | 
19 |  | '1' | Char | 
20 | 접속간격 | '9' | Char | 00 ~ 99
21 |  | '9' | Char | 
22 | EVENT EN / DIS | '0' | Char | 점소등상태 변화
23 |  | '0' | Char | 강제/정상 모드의 변화
24 |  | '0' | Char | 등고장(안정기, 램프)의 변화
25 |  | '0' | Char | 누전 상태 변화
26 |  | '0' | Char | 이상점등 상태변화
27 |  | '0' | Char | 정전여부 변화
28 | 지역 ID | '0' | Char | 지역 테이블 참조
29 |  | '0' | Char | 
30 | 심야소등 시간설정 | 'X' | Char | XX:00~00:00
31 |  | 'X' | Char | 
32 |  | '0' | Char | 
33 |  | '0' | Char | 
34 |  | '0' | Char | 
35 |  | '0' | Char | 
36 |  | '0' | Char | 
37 |  | '0' | Char | 
38 | 심야소등 기간설정 | '0' | Char | 01월 01일 ~ 12월 31일
39 |  | '1' | Char | 
40 |  | '0' | Char | 
41 |  | '1' | Char | 
42 |  | '1' | Char | 
43 |  | '2' | Char | 
44 |  | '3' | Char | 
45 |  | '1' | Char | 
46 | 점등편차 | '+' | Char | + 0시간 12 분
47 |  | '0' | Char | 
48 |  | '0' | Char | 
49 |  | '0' | Char | 
50 | 소등편차 | '-' | Char | - 1시간 5 분
51 |  | '0' | Char | 
52 |  | '0' | Char | 
53 |  | '0' | Char | 
54 | 정전여부 | '0' | Char | 0:정상, 1:정전
55 | 이상점소등 | '0' | Char | 0:정상, 1:이상점등, 2:이상소등
56 | 누전여부 | '0' | Char | 0:정상, 1:누전
57 | 등 고장 | '0' | Char | 0:정상, 1:램프고장, 2:안정기고장,3:램프안정기고장
58 | 점 소등상태 | '0' | Char | 0:정상소등, 1:정상점등, 2:강제소등, 3:강제점등
59 | 조도상태 | 'A' | Char | 0 ~ F (16단계), 사용안함 : 'X'
60 | ETX | 0x03 | Hex | 
기존 CDMA 점멸기와 호환되는 데이터이므로 기본값만 입력

## Slide 8
앱 <-> 서버
    보안등 상태정보 전송 ACK (서버 -> 앱)
        : 보안등 상태 정보를 수신한 서버는 APP으로 ACK를 전송한다
        : App에서 ACK 메시지를 수신하지 못할 경우 재 전송 한다.
순 서 | 항 목 | 예 | 형식 | 비 고
0 | STX | 0x02 | Hex | 
1 | 날짜 및 시간 | '1' | Char | 2016년 09월 09일 13시 16분 09초 (12 bytes)
2 |  | ‘6' | Char | 
3 |  | '0' | Char | 
4 |  | ‘9' | Char | 
5 |  | ‘0' | Char | 
6 |  | '9' | Char | 
7 |  | '1' | Char | 
8 |  | '3' | Char | 
9 |  | '1' | Char | 
10 |  | '6' | Char | 
11 |  | '0' | Char | 
12 |  | '9' | Char | 
13 | 명령어 | 'E' | Char | 이벤트 응답
14 | 보안등 ID | '0' | Char | 000001번 (6 bytes)
15 |  | '0' | Char | 
16 |  | '0' | Char | 
17 |  | '0' | Char | 
18 |  | '0' | Char | 
19 |  | '1' | Char | 
20 | ETX | 0x03 | Hex | 

## Slide 9
개발분류 | 연구개발 내용 | 참여 인원 | 9월 |  |  |  | 10월 |  |  |  | 11월 |  |  |  |  | 12월 |  |  |  |  | 비고
 |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 
공통 | 요구사항분석 및 개발환경 구축 | 팀 전원 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 상세기능 설계 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
안드로이드 앱 | GUI 디자인 | 김혜경, 안창준 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 비콘 장애 정보 분석 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 서버 연동 기능 개발 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
실시간서버 | 서버쪽 GUI 디자인 | 송명근, 장희승, 허 동 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 웹서버 개발 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | DB 연동 기능 개발 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 시설물 정보 수집 및 상태 관리 기능 개발 | 팀 전원 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 지도 연동 기능 개발 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 장애 이력 기능 개발 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
연동테스트 | 통합 연동 테스트 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 문제점 수정 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
개발 일정

## Slide 10
Q & A