## Slide 1
스마트폰 앱
요구사항
    보안등 상태 정보 수신 및 분석 기능
    보안등 상태 정보를 웹 서버 전송 기능
    관리자 및 일반 사용자 로그인 기능
    모바일 웹 기능

## Slide 2
스마트폰 앱
기술
    보안등 상태 정보 수신
      : 총 5 byte
      : ex) 2016년 09월 09일 13시 16분 09초
1 byte |  | 1 byte |  | 1 byte |  | 1 byte |  |  |  |  |  |  |  | 1 byte
 |  |  |  |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
0x10 | 0x09 | 0x09 | 0x0D | 0x10 | 0x09 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0x0A
년도 2자리 | 월 | 일 | 시간 | 분 | 초 | 정전 0: 정상 1: 정전 | 이상 점등 0: 정상 1: 이상 | 이상 소등 0: 정상 1: 이상 | 누전 0: 정상 1: 누전 | 램프 0: 정상 1: 고장 | 안정기 0: 정상 1: 고장 | 점등 0: 소등 1: 점등 | 조도 센서 사용 0: 안함 1: 사용 | 조도 상태 0x00~ 0x0F

## Slide 3
스마트폰 앱
기술
    보안등 ID 요청 및 응답 포맷
요청 포맷: 스마트폰 -> 서버
순 서 | 항 목 | 예 | 형식 | 비 고
0 | STX | 0x02 | Hex | 1 byte
1 | 날짜 및 시간 | '1' | Char | 2016년 09월 09일 13시 16분 09초 (12 bytes)
2 |  | ‘6' | Char | 
3 |  | '0' | Char | 
4 |  | ‘9' | Char | 
5 |  | ‘0' | Char | 
6 |  | '9' | Char | 
7 |  | '1' | Char | 
8 |  | '3' | Char | 
9 |  | '1' | Char | 
10 |  | '6' | Char | 
11 |  | '0' | Char | 
12 |  | '9' | Char | 
13 | 명령어 | 'R' | Char | 점멸기번호 요청 (1 byte)
14 | 비콘 MAC Address | '8' | Char | 블루투스 MAC Address는 6 bytes임 (보안등 ID: 12 bytes)
15 |  | 'E' | Char | 
16 |  | '8' | Char | 
17 |  | '9' | Char | 
18 |  | 'B' | Char | 
19 |  | 'E' | Char | 
20 |  | 'D' | Char | 
21 |  | '6' | Char | 
22 |  | '0' | Char | 
23 |  | '0' | Char | 
24 |  | '0' | Char | 
25 |  | '1' | Char | 
26 | ETX | 0x03 | Hex | 1 byte
Total |  |  |  | 27 bytes
순 서 | 항 목 | 예 | 형식 | 비 고
0 | STX | 0x02 | Hex | 1 byte
1 | 날짜 및 시간 | '1' | Char | 2016년 09월 09일 13시 16분 09초 (12 bytes)
2 |  | ‘6' | Char | 
3 |  | '0' | Char | 
4 |  | ‘9' | Char | 
5 |  | ‘0' | Char | 
6 |  | '9' | Char | 
7 |  | '1' | Char | 
8 |  | '3' | Char | 
9 |  | '1' | Char | 
10 |  | '6' | Char | 
11 |  | '0' | Char | 
12 |  | '9' | Char | 
13 | 명령어 | 'E' | Char | 점멸기번호 응답 (1 byte)
14 | 보안등 ID | '0' | Char | 000001번 (6 bytes)
15 |  | '0' | Char | 
16 |  | '0' | Char | 
17 |  | '0' | Char | 
18 |  | '0' | Char | 
19 |  | '1' | Char | 
20 | ETX | 0x03 | Hex | 
Total |  |  |  | 21 bytes
응답 포맷: 스마트폰 <- 서버

## Slide 4
스마트폰 앱
기술
    보안등 상태정보를 웹 서버로 전송 (스마트폰 -> 서버)
순 서 | 항 목 | 예 | 형식 | 비 고
0 | STX | 0x02 | Hex | 1 byte
1 | 날짜 및 시간 | '1' | Char | 2016년 09월 09일 13시 16분 09초 (12 bytes)
2 |  | ‘6' | Char | 
3 |  | '0' | Char | 
4 |  | ‘9' | Char | 
5 |  | ‘0' | Char | 
6 |  | '9' | Char | 
7 |  | '1' | Char | 
8 |  | '3' | Char | 
9 |  | '1' | Char | 
10 |  | '6' | Char | 
11 |  | '0' | Char | 
12 |  | '9' | Char | 
13 | 명령어 | 'E' | Char | 이벤트 보고 (1 byte)
14 | 보안등 ID | '0' | Char | 000001번
15 |  | '0' | Char | 
16 |  | 0' | Char | 
17 |  | '0' | Char | 
18 |  | '0' | Char | 
19 |  | '1' | Char | 
20 | 접속간격 | '9' | Char | 00 ~ 99
21 |  | '9' | Char | 
22 | EVENT EN / DIS | '0' | Char | 점소등상태 변화
23 |  | '0' | Char | 강제/정상 모드의 변화
24 |  | '0' | Char | 등고장(안정기, 램프)의 변화
25 |  | '0' | Char | 누전 상태 변화
26 |  | '0' | Char | 이상점등 상태변화
27 |  | '0' | Char | 정전여부 변화
28 | 지역 ID | '0' | Char | 지역 테이블 참조
29 |  | '0' | Char | 
30 | 심야소등 시간설정 | 'X' | Char | XX:00~00:00
31 |  | 'X' | Char | 
32 |  | '0' | Char | 
33 |  | '0' | Char | 
34 |  | '0' | Char | 
35 |  | '0' | Char | 
36 |  | '0' | Char | 
37 |  | '0' | Char | 
38 | 심야소등 기간설정 | '0' | Char | 01월 01일 ~ 12월 31일
39 |  | '1' | Char | 
40 |  | '0' | Char | 
41 |  | '1' | Char | 
42 |  | '1' | Char | 
43 |  | '2' | Char | 
44 |  | '3' | Char | 
45 |  | '1' | Char | 
46 | 점등편차 | '+' | Char | + 0시간 12 분
47 |  | '0' | Char | 
48 |  | '0' | Char | 
49 |  | '0' | Char | 
50 | 소등편차 | '-' | Char | - 1시간 5 분
51 |  | '0' | Char | 
52 |  | '0' | Char | 
53 |  | '0' | Char | 
54 | 정전여부 | '0' | Char | 0:정상, 1:정전
55 | 이상점소등 | '0' | Char | 0:정상, 1:이상점등, 2:이상소등
56 | 누전여부 | '0' | Char | 0:정상, 1:누전
57 | 등고장 | '0' | Char | 0:정상, 1:램프고장, 2:안정기고장,3:램프안정기고장
58 | 점소등상태 | '0' | Char | 0:정상소등, 1:정상점등, 2:강제소등, 3:강제점등
59 | 조도상태 | 'A' | Char | 0 ~ F (16단계), 사용안함 : 'X'
60 | ETX | 0x03 | Hex | 
기존 CDMA 점멸기와 호환되는 데이터이므로 기본값만 입력

## Slide 5
스마트폰 앱
기술
    보안등 상태정보 전송 ACK (서버 -> 스마트폰)
        : 보안등 상태 정보를 수신한 서버는 APP으로 ACK를 전송한다
        : App에서 ACK 메시지를 수신하지 못할 경우 재 전송 한다.
순 서 | 항 목 | 예 | 형식 | 비 고
0 | STX | 0x02 | Hex | 
1 | 날짜 및 시간 | '1' | Char | 2016년 09월 09일 13시 16분 09초 (12 bytes)
2 |  | ‘6' | Char | 
3 |  | '0' | Char | 
4 |  | ‘9' | Char | 
5 |  | ‘0' | Char | 
6 |  | '9' | Char | 
7 |  | '1' | Char | 
8 |  | '3' | Char | 
9 |  | '1' | Char | 
10 |  | '6' | Char | 
11 |  | '0' | Char | 
12 |  | '9' | Char | 
13 | 명령어 | 'E' | Char | 이벤트 응답
14 | 보안등 ID | '0' | Char | 000001번 (6 bytes)
15 |  | '0' | Char | 
16 |  | '0' | Char | 
17 |  | '0' | Char | 
18 |  | '0' | Char | 
19 |  | '1' | Char | 
20 | ETX | 0x03 | Hex |